RÉSIDENCE “Terlinck”

Coin Digue & Zeelaan 175 – 8660 De Panne

CAHIER DES CHARGES

MAÎTRE D’OEUVRE :	Terlinck Ter Panne sprl

Louise Mariekaai 8

9700 OUDENAARDE

VENTE :	Agence Mulier

Zeelaan 146 & Dynastielaan 2

8660 De Panne

Pat-Promotion sprl

Zeelaan 171

8660 De Panne

ARCHITECTE :	Bureau d’architecture ALLAERT & LANSSENS sprl

Kasteelstraat 30

8760 MEULEBEKE

BRÈVE DESCRIPTION DU BÂTIMENT

GÉNÉRALITÉS

PARTIES COMMUNES ET PRIVÉES

a.	Parties communes

—	La partie indivisible du sol ;

—	La création des plans du bâtiment ;

—	Le terrassement, les fondations, les maçonneries, les cloisons intérieures et mitoyennes, l'évacuation des eaux, les conduites;

—	Le réseau d'égouts et les sterfputs ;

—	Le revêtement et la finition des parties communes ;

—	L'ascenseur : cage et machineries ;

—	Les menuiseries extérieures : portes et fenêtres ;

- La menuiserie intérieure des parties communes ;

- Le vitrage extérieur ;

—	Toutes les tuyauteries ;

—	Les conduits de cheminées ;

—	La minuterie et les appareils d'éclairage des parties communes ;

—	L'installation de vidéophone jusqu'à l'appartement et l'ouvre-porte ;

—	Les peintures intérieures et extérieures des parties communes ;

—	L’installation des compteurs d'eau et d’électricité ;

—	Les parties communes des caves.

b.	Parties privées

—	Le plafonnage des murs et des plafonds ;

—	Les revêtements des sols et des faïences ;

—	Les menuiseries intérieures ;

—	Les châssis intérieurs avec leurs ornements et serrurerie ;

—	L'installation sanitaire ;

—	L'installation électrique ;

—	L'installation intérieure du chauffage électrique ;

—	L'aménagement de la cuisine ;

—	L’installation du vidéophone dans l'appartement.

DIVISION ET CONCEPT DU BÂTIMENT

Le bâtiment sera construit dans une structure traditionnelle de béton armé, avec une attention toute particulière à l’isolation thermique et acoustique des murs, plafonds et toitures.

Tous les matériaux seront de première qualité, et accentueront l’aspect majestueux du bâtiment.

Les façades et les éléments de terrasses seront réalisés en béton architectonique (coloré dans la masse) et en pierre de taille.

Les fenêtres seront en Dark Red Meranti premier choix et seront pourvues de double vitrage.

Les parapets des terrasses seront anodisés en aluminium laqué de 20 micron ou laqués.

Le couvrement des toits plats sera couvert d’un roofing en polyester multicouche qui garantit une imperméabilité totale.

La Résidence Terlinck se compose :

D’un sous-sol avec des caves individuelles, de 2 étages à garages, d’un hall d’escalier, d’un ascenseur, d’un espace commun, d’un emplacement à vélos, d’un débarras à détritus ainsi que de locaux techniques pour l’électricité, l’eau, l’installation d’un hydrophore et de Belgacom.

Le rez-de-chaussée comprendra des espaces commerciaux, un vaste et luxueux hall d’entrée avec accès à l’ascenseur et la cage d’escalier.

Étages 1-8 :

6 appartements avec leurs terrasses par étage (à condition qu’ils ne soient pas joints).

Étage 9:

3 penthouses avec leurs terrasses (à condition qu’ils ne soient pas joints).

CONSTRUCTION

1 :	GROS ŒUVRE

  - Terrassement – Excavation — déblais

Le terrassement comprendra l’excavation et le remblayage nécessaires à la construction des fondations, du sous-sol, du raccordement des canalisations et des travaux pour les égouts.

1.2	Fondations

Les fondations seront exécutées sur sol stable, suivant l’étude du bureau d’ingénieurs qui est responsable de la stabilité, sur demande du maître d’œuvre.

Les calculs et plans d’exécution seront établis par le bureau d’études au vu des résultats des analyses du sol.

1.3	Égouttage

Les tuyaux d’évacuation seront en PVC, pourvus des accessoires nécessaires.

A partir du domaine public, les tuyaux seront en grès vernissé, en conformité avec le règlement communal.

Un plan du réseau d’égouts sera fourni au gérant du bâtiment.

1.4	Les structures portantes en béton armé

Toutes les constructions en béton armé seront exécutées d’après les spécifications du bureau d’ingénieurs qui est responsable de la stabilité, sur demande du maître d’œuvre. Les calculs et réalisations seront en conformité avec les normes applicables.

Seront en béton armé :

- Toutes les dalles des sous-sols, du rez-de-chaussée, des étages et des toitures

- Toutes les colonnes, poutres et murs porteurs

- Les éléments de terrasses en façade, en béton architectonique, sont colorés dans la masse

- Les escaliers dans les parties communes.

Les niveaux des étages sont du type plaque de béton préfabriqué (prédalles avec béton sous pression) dont la face inférieure est lisse pour une finition à l’enduisage au pistolet.

1.5	Maçonnerie

Les murs de séparation non porteurs seront de maçonnerie visible, type brique en plâtre ou blocs de béton, jointoyé des deux côtés.

Les murs non porteurs dans les appartements seront de blocs de plâtre d’une épaisseur de 8 cm, finition lisse prête à peindre ou à tapisser.

1.6	Revêtements de façade

Les façades et dalles de terrasses seront réalisées d’éléments préfabriqués de béton architectonique de qualité supérieure, teintes et textures au choix de l’architecte et colorées dans la masse.

Toutes les menuiseries extérieures seront de Dark Red Meranti, premier choix, finition teintée ou d’une essence de bois équivalente.

La menuiserie extérieure dont les joints au revêtement de la façade seront fait par un kit de remplissage.

1.7	Pierre de taille

La pierre de taille est prévue aux portes d’entrée du bâtiment, et aux tablettes de fenêtres pourvu qu’ils ne fassent pas partie de la fenêtre ou qu’ils soient faits en béton architectonique.

La pierre de taille est du type « Petit Granit »

Les éléments en pierre de taille seront taillés et assemblés avec précision, conformément aux dessins de détail de l’architecte.

1.8	Isolation

a.	Étanchéité

Un roofing imperméable sera placée à hauteur du sol, au niveau du rez-de-chaussée, afin d’empêcher l’humidité de remonter.

b.	Isolation thermique

sur le côté intérieur des murs extérieurs, des plaques de plâtre qui seront pourvues d’une couche de polystyrène d’une épaisseur de 3cm (thermogyp).

les murs de séparation de deux appartements ou entre un appartement et une partie commune seront pourvus des deux côtés d’une couche de polystyrène d’une épaisseur de 3cm (thermogyp) placées avec un vide ventilé entre les deux.

une plaque isolante rigide d’une épaisseur de 7 cm en polyuréthane sera placée dans la couche de colmatage de la toiture.

toutes les menuiseries extérieures seront pourvues de double vitrage, côté Digue : spécialement de haute valeur K (1,4 W/m²K).

c.	Isolation acoustique

Les murs de séparation de deux appartements ou entre un appartement et une partie commune seront de béton armé d’une épaisseur de 15 cm et seront finis des deux côtés d’une plaque de plâtre et d’une couche de polystyrène d’une épaisseur de 3cm (thermogyp), placées avec un vide ventilé entre les deux, si bien que l’épaisseur totale du mur sera de 25 cm.

Les murs non porteurs dans les appartements seront de blocs de plâtre d’une

épaisseur de 8 cm, finition lisse prête à peindre – à tapisser.

Dans tous les appartements la chape sera du type flottante et sera composée de :

Une couche de remplissage thermo-isolante (genre liège).

Une couche acoustique sur toute la surface.

Plinthe en mousse de polyéthylène au niveau du sol sur tous les murs et colonnes.

une chape de ciment lisse

1.9	Les toitures

Toit plat :

un béton isolant en pente, lissé et incliné vers les points d’évacuation.

une couche pare-vapeur

une isolation rigide de polystyrène d’une épaisseur de 7 cm

un colmatage de toiture multicouche en bitume élastomère et couche de polyester.

lestage lourd (gravier par exemple)

1.10	Garde-corps de terrasse

Les parapets de la façade avant et arrière seront en profils d'aluminium anodisé 20 microns d’une couleur naturelle et éventuellement munis de plaques de verre de sécurité selon le type.

1.11	Aération

Les cuisines (hottes aspirantes), w.c. et salles de bains et débarras seront reliés à un système de ventilation mécanique au moyen d'extracteurs en toiture.

Le système sera composé d'un réseau de buses en acier galvanisé, et de bouches d'extraction. Ce système de ventilation mécanique ne s'applique éventuellement pas aux locaux qui se trouvent directement en façade extérieure ou sous un toit.

L’éventuel séchoir devrait être muni d’un système interne de condensation.

1.12	Sécurité incendie

Le bâtiment sera conforme aux normes légales exigées en matière de sécurité incendie.

2 :	FINITION

2.1	Plafonnage

Les murs en brique ou en béton seront couvert d’une fine couche de plâtre et polis, système “Knauf” ou équivalent.

Aux arêtes, des protections de coins en galvanisé ou en PVC seront placées.

Les plaques de sol préfabriquées seront achevées d’une couche de plâtre blanc, lisse.

La finition lisse des murs et plafonds n’exclut pas la nécessité des travaux de préparation au tapissage et peinture (poncer, etc.)

Les murs et les plafonds des garages et des caves ne seront pas plafonnés ni peints, ils seront donc jointoyés avec le plus grand soin.

2.2	Revêtement du sol

les parties communes:

sol de cave : béton poli

hall d’entrée du rez-de-chaussée : revêtement de sol décoratif en pierre naturel suivant le plan de l’architecte d’intérieur (marbre au granit).

paliers aux étages : pierre naturelle d’après le choix de l’architecte

escaliers : marches en béton, ne seront pas peintes, pourvues d’arêtes antidérapantes.

-	les parties privées :

-	hall d’entrée, cuisine : du carrelage en céramique collé sur la chape flottante : type Novagres 50 x 33 Renascenca pergola, avec plinthe assortie

Prix marchande : 24,77 €/m² HTVA

-	salle de bains, toilettes et débarras : du carrelage en céramique collé sur la chape flottante : type Novagres 50 x 33 Renascenca pergola, avec plinthe assortie

Prix marchande : 24,77 €/m² HTVA

living : du carrelage en céramique collé sur la chape flottante : type Novagres 50 x 33 Renascenca pergola, avec plinthe assortie

Prix marchande : 24,77 €/m² HTVA

chambre à coucher : parquet ou du carrelage en céramique collé sur la chape flottante, type Novagres 50 x 33 Renascenca pergola, avec plinthe assortie

Prix marchande : 24,77 €/m² HTVA pour carrelage et parquet

terrasses et balcons : en béton architectonique

toits en terrasse : dalles de terrasse sur porte-dalle synthétique

entre portes : pierre naturelle (marbre)

sur tous les sols les plinthes seront assorties et placées :

Prix marchande : 4,25 €/m² HTVA

des plinthes céramiques sur les sols céramiques

des plinthes en bois sur le parquet

2.3	Revêtement de murs

Cuisines

Des carreaux en faïence, entre le plan de travail et les armoires :

type Prisma Blanquette 15 x 15

Prix marchande : 15 €/m HTVA

Salles de bains et douches

Des carreaux en faïence Rak Atmosphère 25 x 33

Prix marchande : 15,93 €/m HTVA

listel : Atmosphère 6 x 25

Prix marchande : 16,04 €/m HTVA

hauteur 2,40 m (du sol au plafond).

W.C.

Des carreaux en faïence Rak Fondo Alaska 20 x 30

Prix marchande : 15,93 €/m HTVA

-    listel : 7,5 x 20 Waves (3) et Happy Fish (1)

Prix marchande : 12,04 €/m HTVA

hauteur ± 1, 20m à partir du sol

2.4	Menuiserie intérieure

Porte d’entrée des appartements

résistante au feu= ½ h avec des paumelles qui ferment automatiquement

menuiserie intérieure et chambrands en RND prêt à peindre.

poignées et platines décoratives en PVC, type « Normbau» ou Hewi

serrure de sécurité avec cylindre en combinaison avec la serrure de l’entrée principale

portes intérieures

portes standard lisses prêtes à peindre

chambranles en RND prêt à peindre.

des poignées décoratives et une serrurerie en matière synthétique type Normbau ou Hewi

porte living / hall

porte en verre, type securit, clair ou légèrement fumé et garniture adaptée.

cache-rail à rideaux

sera placé au-dessus de toutes les fenêtre et portes coulissantes des terrasses.

hauteur 20 cm x profondeur 15 cm aux fenêtres living

hauteur 10 cm x profondeur 10 cm aux fenêtres chambres à coucher

les rails ne sont pas prévus

-   appartement avec une chambre intérieure : panneau avec miroir, sans teint.

(option sans surcoût).

2.5	Sas d’entrée

Dans l’entrée se trouveront le vidéophone et les boîtes aux lettres. La porte d’entrée sera munie d’une serrure de sécurité à déclenchement électrique, qui est en combinaison avec les portes d’entrée des appartements. La finition sera en concordance avec les plans de l'architecte.

Par le placement de panneaux vitrés avec portes, un sas coupe-vent sera formé.

2.6	Installation sanitaire

Conduite d’alimentation d’eau froide

chaque appartement sera raccordé au réseau de distribution d'eau de ville au moyen de tuyaux de matière synthétique, tous les accessoires compris.

les robinets de fermeture individuels et compteurs seront installés dans le local technique sur le palier de l’étage.

conduits chromés et robinets Schell pour le raccordement des appareils sanitaires.

conduite d’alimentation d’eau chaude

la distribution d'eau chaude se fait par des tuyaux de matière synthétique à partir du chauffe-eau électrique individuel

les tuyaux d’évacuation en matière synthétique avec un siphon raccordé aux sanitaires.

appareillage :

Tous les appareils seront de première qualité et de couleur blanche.

Quantité selon les indications sur les plans

Aménagement de la salle de bains

—	2 supports pour lavabo Alape EW3 blancs diam. 47,5 cm (selon le plan)

—	2 emmenchements : set 2

—	2 robinets-mélangeurs pour lavabo Nettuno froid/chaud chromés

—	2 crochets Hewi avec rosette 1 = 65 mm blanc

—	1 bain en tôle à parois épaisses type Juwel 170x75 blanc

—	1 emmenchement : évacuation du bain kit flexaplus

—	1 emmenchement : évacuation du bain kit flexaplus chrome

—	1 robinet mélangeur pour bain Paffoni Nettuno froid/chaud chromé

—	1 clapet antiretour Navewa type b chr. F-m ½ «

—	1 tuyau de douche Metaflex 150 cm 1/2x1/2 chromé

—	1 douche à main Selecta Nova chrome avec 3 jets (normal-doux-éco)

—	1 support douche à main pour flexible chrome

—	1 porte-serviette Hewi mur 60 cm diam. 28 mm blanc

—	1 w.c. Ondina S blanc avec mécanisme pour remplir et tirer

—	1 emmenchement : set 6

—	1 lunette Sanilabel 85 blanche avec charnières en inox

—	1 porte-rouleau Hewi 450 diam. 20 mm blanc

Aménagement de la douche

—	1 support pour lavabo Alape EW3 blanc diam. 47,5 cm

—	1 emmenchement : set 2

—	1 robinet mélangeur pour lavabo Nettuno froid/chaud chromé

—	1 bassin de douche en tôle à parois épaisses blanches 80 x 80 x 15

—	1 robinet mélangeur pour bain Paffoni Nettuno froid/chaud chromé

—	1 Unica bar de douche 65 cm avec flexible + douche à main Selecta Nova (flexible = 2m)

—	1 clapet antiretour Navewa type b chr. F-m1/2 »

—	1 porte de douche Adriette : porte accordéon en 2 Déliens 75-88 cm

—	1 ou 2 crochets Hewi avec rosette 1 = 65 mm blanc

Aménagement des toilettes séparées

A. 	Toilette pour visiteurs: W.C. suspendu pour les appartements type A, E

et F et pour les penthouses A9, B9 et C9.

—	1 emmenchement : set 6

—	1 lunette Sanilabel 85 blanche avec charnières en inox

—	1 porte-rouleau Hewi 450 diam. 20 mm blanc

—	1 lavabo “lave-mains” Pacific 35 blanc

—	1 emmenchement : set de fixation du lavabo “lave-mains”

—	1 emmenchement : set 3

—	1 miroir rond verre float diam. 40 mm

—	1 fixation miroir :

—	1 robinet Paffoni pour le lavabo “lave-mains” ½’’ froid chromé étoile 46.090m

—	1 porte-rouleau Hewi 450 diam. 20 mm blanc

B.	1 W.C. Duravit Ondina S blanc avec mécanisme pour remplir et tirer pour les appartements B, C et D ainsi dans la salle de bains pour type A, E, F, A9, B9 et C9.

Aménagement du débarras

—	un Bulex Renova vertical mural 200 litres au plafond (ou 150 litres douche/studio)

—	1 groupe de sécurité ½” – ¾” approuvé

—	alimentation et évacuation d’eau pour machine à laver

Aménagement de la cuisine

—	1 robinet mélangeur évier Paffoni Nettuno froid/chaud chrome

—	2 emmanchements : Robinet d’alimentation Shell avec rosace 1/2x10 chr

—	1 emmenchement : évacuation évier siphon uniquement avec évacuation horizontale diam. 40 mm

—	les appareils et leurs accessoires seront placés par l’installateur, sauf sur indications écrites, clairement définies et datées par l’acheteur même

—	les autres accessoires seront placés : porte-serviettes dans salle de bains et toilettes, porte-rouleau aux toilettes, etc.

2.7	Chauffage

Chauffage électrique individuel sur tarif triple, écoradiateur sur tarif horaire double

Appareils de chauffage

Living : écoradiateur à thermostat : les résistances se trouvent dans les vides ventilés entre les pierres, de manière qu’une diffusion de chaleur suffisante soit possible même sans préchargement

Chambre à coucher : convecteur

Salle de bains : radiateur électrique

Dans le calcul de l’installation, on a tenu compte d’une température extérieure de –10 °C afin d’atteindre les températures intérieures suivantes :

-    living - cuisine :		22 °C

salle de bains :		24 °C

chambre à coucher :	18 °C.

2.8	 Installation électrique

Type de courant : 220 Volt mono. L'installation sera exécutée en concordance avec les prescriptions d’AREI et de la société distributrice. Cette installation sera hermétique suivant les exigences des prescriptions de la société distributrice. L'installation comprend, outre une ligne pour les parties communes, une ligne pour l'ascenseur. L'interrupteur et le coupe-circuit général se trouveront près des compteurs. Les coupe-circuits individuels des lignes privées seront automatiques. Tous les accessoires seront de marque NIKO, GARDY, ou similaire. L'installation ne comprend ni lustres, ni globes, ni lampes dans les parties privées exception faite pour les spots dans les meubles de la salle de bains.

Prises de courant, interrupteurs et points lumineux :

Les points lumineux des parties privées n’auront pas d’armatures, à l’exception du meuble de salle de bains, qui est équipé de spots basse tension.

living

1 point lumineux avec 1 interrupteur (coin-repas)

1 point lumineux avec 1 interrupteur (coin salon)

5 prises de courant

1 prise de courant TV

1 prise de courant téléphone + câble réglage à distance du chauffage électrique

1 accumulateur + thermostat 4 kW ou 9 kW

cuisine

1 point lumineux avec 1 interrupteur

2 points lumineux avec 1 interrupteur (sous les penderies)

4 prises de courant (au-dessus du plan de travail)

1 prise de courant pour la hotte

1 prise de courant pour le réfrigérateur

1 prise de courant pour le four à micro-ondes

1 prise de courant pour le lave-vaisselle (pas pour le studio)

1 prise de courant pour le réchaud électrique

hall

2 points lumineux avec 3 interrupteurs sauf type E et F 3 points lumineux avec 4 interrupteurs

1 prise de courant

1 vidéophone

1 armoire pour les plombs (pour le studio)

w.c.

1 point lumineux avec 1 interrupteur

débarras

1 point lumineux avec 1 interrupteur

1 prise de courant

1 raccordement pour le chauffe-eau 150/200 litres

1 raccordement pour la machine à laver

1 armoire pour les plombs

salle de bains

2 points lumineux avec 1 interrupteur avec lampe témoin dont 1 point lumineux incorporé dans le rebord du meuble-lavabo (2 à 4 spots) et 1 point lumineux sur le mur

1 prise de courant

1 radiateur à rayonnement à 3 positions avec 1 interrupteur et lampe témoin

chambre à coucher 1

1 point lumineux avec 2 interrupteurs

3 prises de courant

1 convecteur

douche 1

1 point lumineux (incorporé dans le rebord du meuble) avec 1 interrupteur

1 prise de courant

chambre à coucher 2

1 point lumineux avec 2 interrupteurs

3 prises de courant

1 convecteur

-	hall de nuit

1 point lumineux avec 2 interrupteurs.

Une installation complète de vidéophone reliera chaque appartement à la porte d'entrée du bâtiment et un ouvre-porte électrique sera prévu.

Les conduites pour le raccordement au réseau de télédistribution sont prévues dans le living de chaque appartement. Le raccordement est à payer individuellement.

Chaque raccordement supplémentaire au réseau de télédistribution (p.ex. dans la chambre à coucher) est à demander et à payer individuellement.

Les conditions pour le raccordement au réseau téléphonique sont prévues et le raccordement est à payer individuellement.

2.9	Aménagement de la cuisine

Les meubles de cuisine seront composés de plusieurs éléments en panneaux standard blanc formica ou beige, stratifié.

Le plan de travail sera en :

- granit noir type Jasberg pour les appartements A, E, et F et A9, B9 et C9.

- formica pour les appartements type B, C et D

Ils seront livrés et placés par une firme spécialisée.

Équipement :

1/Type A, Type E et Type F, A9, B9

un plan de travail avec armoires basses et hautes (voir plan)

un évier en inox à bac unique, égouttoir et mélangeur.

Une plaque céramique, avec des touches (pas de boutons)

four à micro-ondes encastrable combiné avec four

une hotte encastrable à aspiration ventilation mécanique raccordée au système central de ventilation.

un réfrigérateur intégré encastrable trois étoiles d’une contenance de 153 litres.

lave-vaisselle

Valeur commerciale cuisine + appareils : 7.762 euro HTVA

2/Type B, C en D en C9

Idem que susmentionné en 1. sauf le frigo intégré encastrable trois étoiles

d’une contenance de 123 litres et un lave-vaisselle 45 cm de largeur

Valeur commerciale cuisine + appareils : 4.618 euro HTVA

Un dossier séparé avec plan détaillé de la cuisine sera livré avec les données techniques.

2.10	Compteurs

Par appartement, il y aura un compteur d’eau et un compteur d’électricité.

2.11	Sécurité d’incendie

Les plans sont contrôlés par les services de pompiers autorisés. Les équipements nécessaires, comme l’éclairage de secours, les portes résistantes au feu ½ h seront installées, suivant les normes demandées.

2.12	Armoires-vestiaires

Les appartements type A, E et F, A9, B9 et C9 seront pourvu, selon le plan, d’une armoire vestiaire avec portes-miroirs. Les autres types d’appartements ne seront pas prévus d’une armoire vestiaire.

2.13	Peinture et papier peint

La porte d’entrée de l’appartement sera peinte du côté de l’ascenseur.

Les travaux de peinture et de papier peint ne seront pas compris dans les pièces privées.

Les portes de la cave ne seront pas peintes.

Dans toutes les pièces communes, les peintures nécessaires seront prévues (sauf sur les murs du niveau -1 et -2).

Le côté extérieur de la menuiserie extérieure sera protégé de deux couches d’huile longue protection, la couleur sera choisie par l’architecte.

2.14	Escaliers

Les escaliers seront en béton lisse avec une arête antidérapante.

Les rampes communes sont composées de deux tuyaux verticaux en métal peint.

2.15	Les murs du hall d’escaliers seront peints de plusieurs couleurs type Sigmulto ou équivalent. Les murs de la cage d’escalier seront couverts de peinture à reliefs.

2.16	Ascenseur

L’ascenseur sera exécuté conformément aux règlements européens 95/16/EG, par une firme spécialisée qui garantit un bon fonctionnement.

L’ascenseur sera équipé d’un raccordement téléphonique et d’un éclairage de secours. La porte est composée de deux portes coulissantes.

REMARQUES

a.	Modifications

À tout moment, l'architecte peut, sans l'avis de l'acheteur, prendre les décisions ou faire les modifications qui s'avéreraient nécessaires et recommandées, qu'elles aient des incidences sur les parties communes ou privées, qu'elles aient des raisons techniques ou esthétiques.

Il est cependant bien évident que l'esprit de ce cahier des charges, tout comme la qualité de l'ouvrage doit être respecté, et qu'aucune moins-value ne pourrait en résulter.

b.	Plans

Les plans déposés à l'étude du notaire Van Damme à De Panne servent de base à l'élaboration du contrat d'achat. Les petites anomalies qui pourraient s'y trouver, soit en moins, soit en plus, seront considérées comme des tolérances qui, en aucun cas, ne pourront être utilisées par une des parties comme occasion à dédommagement.

c.	Le maître d’oeuvre se réserve le droit en cours de construction d'apporter d'éventuelles modifications dans le cahier des charges ci-dessus, soit pour exécuter un travail dans les règles de l'art, soit en raison de modifications dictées par les autorités administratives. Il se réserve en outre le droit de remplacer les matériaux prévus dans le cahier des charges ci-dessus par des matériaux équivalents.

d.	Tassement du bâtiment

Les crevasses de contraction ou de tassement, normal au bâtiment, n'est pas une raison pour non-paiement d'un côté et de l'autre côté cela n’est pas de la responsabilité du maître d’œuvre ou de l'architecte, puisque se sont des phénomènes inhérents à la nature du bâtiment.

e.	Ameublement

Les meubles, fixés ou non, de même que les installations qui pourraient se trouver sur certains plans de vente sont simplement figuratifs et considérés comme tels, sauf mentionnés expressément dans la description ci-dessus.

- Raccordements

Tous les raccordements (électricité, eau, égouttage, téléphone, télédistribution) seront à charge des acheteurs et ne sont pas prévus dans le prix de base. Le prix prévu pour ceci est 2.000 euro ex TVA.

- Dans l’éventualité d’une finition non standard (= voir appartement modèle)

  - Un autre choix de revêtement de sol

  - Un autre choix d’appareils sanitaires

  - Un autre choix de meubles de cuisine

un retard est possible et la réception provisoire peut être postposée.

- Honoraires

Les honoraires de l’architecte, étude de stabilité et le dossier de post-intervention sont compris dans le prix de vente.

Fait à Meulebeke le 26 juillet 2004, Geert LANSSENS, l’architecte.

Signé pour accord les 16 pages du cahier des charges, De Panne, le ……….…. 2006.

Le(s) vendeur(s),							Le(s) acquéreur(s),

(Lu et approuvé)							(Lu et approuvé)

Signature(s)  								Signature(s)