RESIDENTIE “Terlinck”

Hoek Zeedijk & Zeelaan 175 – 8660 De Panne

LASTENBOEK

BOUWHEER:	Terlinck Ter Panne bvba

Louise Mariekaai 8

9700 OUDENAARDE

VERKOPER:	Agence Mulier

Zeelaan 146 & Dynastielaan 2

8660 De Panne

Pat-Promotion bvba

Zeelaan 171

8660 De Panne

ARCHITECT:	Architectenbureau ALLAERT & LANSSENS bvba

Kasteelstraat 30

8760 MEULEBEKE

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET BOUWWERK

ALGEMEENHEDEN

a.Gemene delen

- het onverdeelbaar gedeelte van de grond

- het opmaken van de plannen van het gebouw

- het grondwerk, funderingen, metselwerk, binnentussenschotten, waterafvoer,

leidingen;

- de rioleringen en de sterfputten

- de bekleding en de voltooiing van de gewone gemeenschappelijke delen

- volledige lift: machine en koker

- de buitenzijde van het schrijnwerk: deuren en vensters

- het buitenglaswerk

- het binnenhoutwerk van de gewone gemeenschappelijke delen

- alle buizen

- de schouwpijpen

- de minuterie en de verlichtingsapparaten van de gemene delen

- de videofooninstallatie tot aan het appartement

- de binnen- en buitenschilderwerken van de gemene delen

- het plaatsen van water- en elektriciteitstellers

- de gemeenschappelijke keldergedeelten

b.Privatieve delen

- de plafonnering van muren en zolderingen

- de vloerbekleding en faiencebekleding

- het binnenhoutwerk

- de binnenramen met hun ijzerwerk en sluitwerk

- de sanitaire installatie

- de elektrische installatie

- de binneninstallatie van de elektrische verwarming

- de keukeninrichting

- de videofoon in het appartement

INDELING EN CONCEPT VAN HET GEBOUW

Het gebouw wordt opgetrokken in een traditionele structuur van gewapend beton, met speciale aandacht voor de thermische en akoestische isolatie van muren, plafonds en daken.

Alle toegepaste materialen zijn van de beste kwaliteit en beklemtonen het waardevol karakter van het gebouw.

De gevels en de terraselementen worden uitgevoerd in architectonisch beton (in de massa gekleurd) en natuursteen.

De ramen worden vervaardigd in eerste keuze Dark Red Merantihout en zijn voorzien van dubbele isolerende beglazing.

Borstweringen op de terrassen zijn in gelakt aluminium geanodiseerd 20 micron of gepoederlakt.

De bedekkingen van de platte daken worden uitgevoerd op basis van een meerlaagse polyesterroofing die een volledige waterdichtheid waarborgt.

De Residentie Terlinck omvat:

Eén kelderverdieping met individuele kelders en twee garageverdiepingen, de traphall, de lift, de algemene circulatieruimte, de fietsenberging en de vuilnisberging, alsook de technische lokalen voor elektriciteit – water – hydrofoor –Belgacom.

Het gelijkvloers bevat commerciële ruimtes, een ruime inkomhall met toegang tot één lift en de trappenhall.

Verdiepingen 1-8:

per niveau 6 appartementen met hun terrassen (behoudens samenvoeging).

Verdieping 9:

3 penthouses met hun terrassen (behoudens samenvoeging).

CONSTRUCTIE

1:	RUWBOUWWERKEN

1.1	Grondwerken – uitgravingen – grondopruiming

De grondwerken omvatten de uitgravingen en aanvullingen nodig voor het bouwen van de kelderverdiepingen en de funderingen en rioleringen.

1.2	Funderingen

De funderingen worden uitgevoerd op draagkrachtige grond,  volgens de studie van het ingenieursbureau dat instaat voor de stabiliteit in opdracht van de bouwheer.

De berekeningsnota’s en uitvoeringsplannen worden opgemaakt door het studiebureau aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek.

1.3	Rioleringen

De afvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC, voorzien van de nodige hulpstukken.

Op het openbaar domein worden de rioleringen uitgevoerd in verglaasde grèsbuizen, overeenkomstig het gemeentereglement.

Een as-built rioleringsplan wordt afgeleverd aan de syndicus van het gebouw.

1.4	Draagstructuren in gewapend beton

Alle constructies in gewapend beton worden uitgevoerd volgens de studie van het ingenieursbureau dat instaat voor de stabiliteit, aangesteld door de bouwheer.

De berekeningen en uitvoeringen zijn conform de normen die van toepassing zijn.

Worden in gewapend beton uitgevoerd:

- alle vloerplaten van kelders, gelijkvloers en verdiepingen en de dakplaat

- alle kolommen, balken en dragende wanden

- de terraselementen aan de gevels in architectonisch beton, zijn in de massa gekleurd

- de trappen in de gemene delen.

De vloerplaten zijn van het type geprefabriceerde betonplaat (predal met opstortbeton) met gladde onderzijde.

1.5	Metselwerken

De niet dragende scheidingsmuren in de kelders worden uitgevoerd in zichtbaar blijvend metselwerk, type snelbouwsteen of betonsteen, tweezijdig gevoegd.

De niet dragende wanden in de appartementen worden opgebouwd in volplaasterblokken dikte 8 cm, glad afgewerkt voor schilder- en behangwerken.

1.6	Gevelmaterialen

De gevels en terrassen worden uitgevoerd als geprefabriceerde elementen in hoogwaardig architectonisch beton, tint en textuur volgens keuze van de architect, in de massa gekleurd.

Alle buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in Dark Red Meranti, eerste keuze, gebeitste afwerking of gelijkwaardige houtsoort.

Het buitenschrijnwerk wordt opgevoegd tegen de gevelbekleding met elastische voegkit.

1.7	Blauwe hardsteen

Is voorzien aan de inkomdeuren van het gebouw, en voor de raamdorpels voor zover ze geen deel uitmaken van het raam of in architectonisch beton worden uitgevoerd.

De blauwe hardsteen is van het soort “Petit Granit”.

De elementen in blauwe hardsteen worden met zorg afgewerkt en samengevoegd, conform de detailtekeningen van de architect.

1.8	Isolatie

a.	Isolatie tegen opstijgend vocht

Ter hoogte van het afgewerkt vloerpeil gelijkvloers wordt in de opgaande metselwerkmuren een waterkeringslaag ingewerkt op volle muurbreedte, teneinde opstijgend vocht te vermijden.

b.	Thermische isolatie

aan de binnenzijde van de buitenmuren worden gipskartonplaten geplaatst, voorzien van een 3 cm dikke polystyreenlaag (thermogyp)

de scheidingswanden tussen twee appartementen onderling of tussen een appartement en een gemeenschappelijke ruimte, worden aan beide zijden afgewerkt met gipskartonplaten voorzien van een 3 cm dikke polystyreenlaag (thermogyp), met luchtspouw geplaatst

in de dichtingslagen van het plat dak worden 7 cm dikke stijve isolatieplaten in polyurethaan ingewerkt

in alle buitenschrijnwerk wordt dubbele isolerende beglazing geplaatst, kant Zeedijk : speciaal hogere K-waarde (1,4 W/m²K).

c.	Geluidsisolatie

De scheidingswanden tussen twee appartementen onderling of tussen een appartement en een gemeenschappelijke ruimte, worden uitgevoerd in gewapend beton dikte 15 cm, aan beide zijden afgewerkt met gipskartonplaten voorzien van een 3 cm dikke polystyreenlaag (thermogyp), met luchtspouw geplaatst zodat een totale wanddikte van 25 cm bekomen wordt.

De niet dragende muren worden uitgevoerd in isolerende volplaasterblokken dikte 8 cm.

De chape in alle appartementen is van het vlottend type:

een thermisch isolerende uitvullaag

een akoestisch dempende laag over de volledige oppervlakte

randstroken in polyethyleenschuim tot op vloerpashoogte tegen alle muren en kolommen

gladgestreken cementchape.

1.9	Dakbedekking

Opbouw van het plat dak:

isolerend hellingsbeton, vlak afgestreken met helling naar de afvoerpunten

dampscherm

stijve thermische isolatieplaten in polyurethaan, dikte 7 cm

een meerlaagse dakdichting in elastomeerbitume met polyesterinlage

grindbelasting.

1.10	Terrasleuningen

De borstweringen op de terrassen worden uitgevoerd in alu profielen, al dan niet voorzien van klaar veiligheidsglas volgens het type.

Aluminium geanodiseerd natuurkleur 20 micron.

1.11	Verluchting

De dampkappen van de keukens, de toiletruimtes, de badkamers en bergruimtes in de appartementen zijn aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem met dakextractoren.

Het systeem bestaat uit een net van gegalvaniseerde buizen en afzuigmonden. Voor de lokalen rechtstreeks aan een buitengevel of onder een dak, is dit mechanisch ventilatiesysteem eventueel niet van toepassing. Een eventuele droogkast dient voorzien te zijn van een ingebouwde condensatie.

1.12	Brandbeveiliging

Het gebouw zal voldoen aan de wettelijke bepalingen van toepassing voor de brandveiligheid.

2:	AFWERKING

2.1	Pleisterwerken

Muren in snelbouwsteen of beton worden afgewerkt met een gespoten en glad afgestreken pleisterlaag, systeem “Knauf” of gelijkwaardig.

Op de hoeken worden gegalvaniseerde of PVC hoekbeschermers geplaatst.

Gefabriceerde gladde vloerplaten worden afgewerkt met een witte spuitplamuurlaag, glad afgestreken.

De gladde afwerking van muren en plafonds sluit de noodzaak niet uit van de voorbereidingswerken bij het schilderen en behangen (schuren, fijnplamuren ...)

Muren en plafonds van kelders en garages worden niet gepleisterd en niet geschilderd: het zichtmetselwerk wordt zorgvuldig gevoegd.

2.2	Bevloeringen

gemeenschappelijke delen:

keldervloer: polierbeton

inkomhall gelijkvloers: decoratieve bevloering in natuursteen volgens detailplan van de interieurarchitect

overlopen op de verdiepingen: natuursteen volgens keuze architect

trappen: traptreden in beton, niet geschilderd, met antislipneus

-	privatieve delen:

inkomhal, keuken : keramiek tegels gekleefd op vlottende chape : type Novagres 50 x 33 Renascenca perola, met identieke plint

Handelswaarde : 24,77 €/m² excl BTW

badkamer,toilet en berging : keramiek tegels gekleefd op vlottende chape : type Novagres 50 x 33 Renascenca perola, met identieke plint

Handelswaarde : 24,77 €/m² excl BTW

living : keramiek tegels op vlottende chape : type Novagres 50 x 33 Renascenca perola, met identieke plint

Handelswaarde : 24,77 €/m² excl BTW

slaapkamers en slaaphoeken : parket of keramiek tegels gekleefd op vlottende chape, type Novagres 50 x 33 Renascenca perola, met identieke plint

Handelswaarde : 24,77 €/m² excl BTW voor vloer en parket

terrassen en balkons: architectonisch beton

dakterrassen: terrastegels op kunststof tegeldragers

entreportes: natuursteen

op alle vloeren worden de bijhorende plinten geplaatst:

Handelswaarde : 4,25 €/lm excl BTW

keramische plinten op de keramiekvloeren

houten plinten op de parketvloeren.

2.3	Muurbekledingen

keukens

faiencetegels tussen werkblad en hangkasten :

type Prisma Blanquette 15 x 15

Handelswaarde : 15 €/m² excl BTW

badkamers en stortbaden

faiencetegels : tegels Rak Atmosfeer 25 x 33

Handelswaarde : 15,93 €/m² excl BTW

listel : Atmosfeer 6 x 25

Handelswaarde : 16,04 €/lm excl BTW

hoogte 2,40m vanaf de afgewerkte vloerpas tot aan het plafond

W.C.

faiencetegels : tegels Rak Fondo Alaska 20 x 30

Handelswaarde : 15,93 €/m² excl BTW

listel :7,5 x 20 Waves (3) en Happy Fish (1)

Handelswaarde : 12,04 €/lm excl BTW

hoogte 1,20m vanaf de afgewerkte vloerpas.

2.4	Binnenschrijnwerk

inkomdeur appartementen :

met brandweerstand Rf = ½ uur en met zelfsluitende scharnieren

binnenkast en chambranles in RND om te schilderen

decoratieve krukken en slotplaten in kunststof type Normbau of Hewi

veiligheidsslot met cilinder, in combinatie met het slot van de hoofdtoegangsdeur

binnendeuren

vlakke voorgeplamuurde standaarddeuren, klaar om te schilderen

binnenkast en chambranles in RND om te schilderen

decoratieve krukken en slotplaten in kunststof type Normbau of Hewi

deur living / hall

deurblad in gehard veiligheidsglas, type securit, helder of licht gefumeerd, met aangepast beslag

gordijnkasten

worden geplaatst boven alle ramen en terrasdeuren

hoogte 20 cm x diepte 15 cm aan ramen living

hoogte 10 cm x diepte 10 cm aan ramen slaapkamers

geen rails voorzien.

-	appartement met een binnenslaapkamer : paneel met spiegelglas, zonder tint.

(optie zonder meerprijs).

2.5	Inkom (sas)

In het inkomgeheel zijn de videofoon en de brievenbussen ondergebracht.

De inkomdeur bevat het elektrisch bediend veiligheidsslot dat in combinatie is met de inkomdeuren van de appartementen.

De decoratie van het inkomgeheel wordt uitgewerkt volgens detailplan van de binnenhuisarchitect.

Door het plaatsen van twee deurgehelen wordt een windsas gevormd.

2.6	Sanitaire installatie

toevoerleidingen koud water

elk appartement wordt voorzien van koud leidingwater bij middel van kunststof leidingen, met inbegrip van de nodige toebehoren

de individuele afsluitkranen en tussentellers zijn opgesteld in de technische nis op de overloop van de verdieping

verchroomde buisjes en Schell kraantjes voor aansluiting van de sanitaire toestellen

toevoerleidingen warm water

in kunststof leidingen vanaf de individuele elektrische boiler

afvoerleidingen in kunststof, met een hevel aangesloten op het sanitair

toestellen:

alle toestellen zijn van eerste kwaliteit, standaard wit

aantal volgens de aanduidingen op de plannen

inrichting van de badkamer

-	2st Alape wastafel opbouw ew 3 wit diam. 47,5 cm (volgens plan)

-	2st aansluitingsstukken : set 2

-	2st Nettuno wastafel ééngreepsmengkraan koud/warm chroom

-	2st Hewi haak met rozet 1 = 65 mm wit

-	1st dikwandig plaatstaal bad 170x75 wit

-	1st aansluitingsstukken : afv bad flexaplus kit

-	1st aansluitingsstukken : afv bad flexaplus kit chroom

-	1st Paffoni Nettuno bad ééngreepsmengkraan koud/warm chroom

-	1st Navewa terugslagklep type b chr. F-m ½ “

-	1st Metaflex doucheslang 150 cm 1/2x1/2 chroom

-	1st handdouche Selecta Nova chroom met 3 stralen (normal-zacht-eco)

-	1st houder handdouche voor flexibel chroom

-	1st Hewi handdoekdrager muur 60 cm diam. 28 mm wit

-	1st W.C Ondina S wit met vul- en trekmechanisme

-	1st aansluitingsstukken : set 6

-	1st Sanilabel 85 zitting wit met inox scharnieren

-	1st Hewi papierhouder 450 diam. 20 mm wit

inrichting van de douche

-	1st Alape wastafel opbouw ew 3 wit diam. 47,5 cm

-	1st aansluitingsstukken : set 2

-	1st Nettuno wastafel ééngreepsmengkraan koud/warm chroom

-	1st douchetube dikwandig plaatstaal wit 80 x 80 x 15

-	1st Paffoni Nettuno douche ééngreepsmengkraan koud/warm chroom

-	1st Unica S stand op wand 65 cm + handdouche Selecta Nova (flexibel = 2m)

-	1st Navewa terugslagklep type b chr. F-m1/2”

-	1st Adriette douchedeur : vouwdeur in 2 delen 75-88 cm

-	1 of 2st Hewi haak wand met rozet 1 = 65 mm wit

inrichting van het afzonderlijk toilet

A. Toilet voor bezoekers: ophang WC voor de type-appartementen A, E en F en de penthouses A9, B9 en C9

-	1st aansluitingsstukken : set 6

-	1st Sanilabel 85 zitting wit met inox scharnieren

-	1st Hewi papierhouder 450 diam. 20 mm wit

-	1st handwasbakje Pacific 35 wit

-	1st aansluitingsstukken : bevestigingsset handwasbakje

-	1st aansluitingsstukken : set 3

-	1st spiegel rond float glas diam. 40 mm

-	1st bevestiging spiegel : klem mess.z.kurk 2 vast + 1m.veer chr.202/3

-	1st Paffoni kraan handwasbakje ½” koud chroom étoile 46.090m

-	1st Hewi papierhouder 450 diam. 20 mm wit

B. 1st W.C. Duravit Ondina S met vul- en trekmechanisme voor de appartementen B, C en D alsook in de badkamer voor type A, E, F, A9, B9 en C9.

inrichting van de berging

-	1st Renova Bulex boiler vertical mural 200 liter aan plafond (of 150 liter douche/studio)

-	1st veiligheidsgroep ½” – ¾” goedgekeurd

-	aan- en afvoer water voor wasmachine

inrichting van de keuken

-	1st Paffoni Nettuno gootsteen ééngreepsmengkraan koud/warm chroom

-	2st aansluitingsstukken : Shell kniekr. L-klem + roz.cmpl 1/2x10 chr

-	1st aansluitingsstukken : afvoer gootsteen buishevel enkel met aftap horizontaal diam. 40 mm

-	de toestellen met toebehoren worden geplaatst door de installateur, tenzij schriftelijke, duidelijk omschreven en gedagtekende opgaven van de koper zelf

-	andere toebehoren worden geplaatst : handdoekdrager in badkamer en toilet, papierhouder in toilet, …

2.7	Verwarming

individuele elektrische verwarming, ecokachel op tweevoudig uurtarief

verwarmingstoestellen

living: ecokachel met thermostaat : de weerstanden bevinden zich in de luchtkanalen tussen stenen, zodat een voldoende warmteafgifte ook zonder voorafgaande kernlading mogelijk is

slaapkamer: convector

badkamer: straalverwarming

bij berekening van de installatie is rekening gehouden met een buitentemperatuur van –10°C om volgende binnentemperaturen te bereiken:

living - keuken:	22°C

badkamer:	24°C

slaapkamer:	18°C.

2.8	 Elektrische installatie

Aard van de stroom: 220 V mono.

De installatie wordt uitgevoerd conform de voorschriften van het AREI en van de stroomleverancier.

Zij wordt vòòr indienstneming gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

De installatie behelst ondermeer de distributieleidingen voor de gemene delen en een afzonderlijke voeding voor de lift.

De hoofdschakelaar en hoofdzekering bevinden zich bij de tellers.

De individuele zekeringen werken automatisch en zijn opgesteld in het verdeelbord in de berging van het appartement.

Alle onderdelen zijn van het merk NIKO, GARDY of gelijkaardig.

De installatie bevat geen lusters, ballons of lampen in de privatieve delen, met uitzondering van de spots in het badkamermeubel.

Overzicht van de elektrische installatie:

De lichtpunten van de privatieven zijn niet voorzien van armaturen, met uitzondering van het badkamermeubel, dat voorzien is van laagspanningsspots.

living

1 lichtpunt met 1 schakelaar (eethoek)

1 lichtpunt met 1 schakelaar (zithoek)

5 stopcontacten

1 TV stopcontact

1 telefoon stopcontact + draad televerwarming

1 accumulator + thermostaat 4 kW of 9 kW

keuken

1 lichtpunt met 1 schakelaar

2 lichtpunten met 1 schakelaar (onder hangkasten)

4 stopcontacten (boven werkvlak)

1 stopcontact dampkap

1 stopcontact frigo

1 stopcontact microgolfoven

1 stopcontact vaatwasmachine (niet voor studio)

1 aansluiting kookplaat

hall

2 lichtpunten met 3 schakelaars behalve type E en F 3 lichtpunten met 4 schakelaars

1 stopcontact

1 videofoon

1 zekeringskast (voor studio)

W.C.

1 lichtpunt met 1 schakelaar

berging

1 lichtpunt met 1 schakelaar

1 stopcontact

1 aansluiting boiler 150 of 200 liter

1 aansluiting wasmachine

1 zekeringskast

badkamer

2 lichtpunten met 1 schakelaar met verkliklicht waarvan 1 lichtpunt ingewerkt in de luifel van het lavabomeubel (2 tot 4 spotjes) en 1 lichtpunt op de muur

1 stopcontact

1 straler met 1 schakelaar met verkliklicht

slaapkamer 1

1 lichtpunt met 2 schakelaars

3 stopcontacten

1 convector

douche 1

1 lichtpunt (ingewerkt in de luifel van het meubel) met 1 schakelaar

1 stopcontact

slaapkamer 2

1 lichtpunt met 2 schakelaars

3 stopcontacten

1 convector

-	nachthall

-	1 lichtpunt met 2 schakelaars.

Een volledige videofooninstallatie verbindt elk appartement met de inkomdeur van het gebouw, en is tevens voorzien van een elektrische deuropener.

De leidingen voor de aansluiting op het TV-distributienet in de living zijn voorzien voor ieder appartement.  Aansluiting telkens individueel te betalen.

Bijkomende aansluitingen op het TV-distributienet (vb in slaapkamer) zijn individueel aan te vragen en te betalen.

De aansluiting op het telefoonnet is individueel aan te vragen en te betalen.

2.9	Keukeninrichting

De keukenmeubelen zijn samengesteld uit elementen, vervaardigd in gestratifiëerde panelen standaard wit of beige.

De keukentablet is uitgevoerd in:

- zwart graniet type Jasberg voor de appartementen type A, E en F en A9, B9 en C9.

- formica voor de appartementen type B, C en D.

Zij worden geleverd en geplaatst door een gespecialiseerde firma.

Uitrusting:

1/ Type A, Type E en Type F, A9, B9

werkblad met onderbouwkasten en hangkasten (zie plan)

inox spoeltafel met enkele uitgietbak, druipblad en mengkraan

ingebouwde keramische kookplaat, met toetsen (geen knoppen)

ingebouwde microgolf

ingebouwde dampkap met mechanische afzuiging, aangesloten op het centraal ventilatiesysteem

Geïntegreerde inbouwkoelkast driesterrenmodel, inhoud 153 liter

Vaatwasmachine

Handelswaarde keuken + toestellen : 7.762 euro excl BTW

2/ Type B, C en D en C9

Idem als bovenvermeld 1. behalve de geïntegreerde inbouwkoelkast

driesterrenmode, inhoud 123 liter en een vaatwasmachine 45 cm

Handelswaarde keuken + toestellen : 4.618 euro excl BTW

Van de keuken zal een afzonderlijk dossier samengesteld worden, met de tekeningen en andere technische gegevens.

2.10	Tellers

Per appartement is 1 waterteller en 1 elektriciteitsteller voorzien.

2.11	Brandbeveiliging

De plannen werden nagezien door de bevoegde brandweerdiensten. De gevraagde voorzieningen, zoals noodverlichting, brandwerende deuren ½ uur worden uitgevoerd.

2.12	Vestiaire

Appartement type A, E en F, A9, B9 en C9 hebben een vestiairekast volgens plan met spiegeldraaideuren. De andere type appartementen hebben geen vestiairekast.

2.13	Schilder- en behangwerken

De inkomdeur van het appartement wordt enkel aan de zijde van het liftsas geschilderd.

De schilder- en behangwerken zijn niet inbegrepen in de privatieve delen.

Kelderdeuren worden niet geschilderd.

Alle gemeenschappelijke delen worden afgewerkt (uitgezonderd de muren op de niveau’s -1 en -2 worden niet geschilderd).

Het buitenschrijnwerk wordt aan de buitenzijde voorzien van twee lagen houtduurzame olie van een kleur door de architect te bepalen.

2.14	Trappen

Trappen worden uitgevoerd in glad beton met antislipneus. De gemeenschappelijke trapleuningen bestaan uit verticale buizen in metaal, afwerking geschilderd.

2.15	De muren van de lifthall worden uitgevoerd in meerkleurige verf type Sigmulto of dergelijke. De muren van de trapzalen worden uitgevoerd in structuurverf.

2.16	Lift

De lift wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de Europese richtlijn 95/16/EG, door een gespecialiseerde firma die de nodige waarborgen biedt voor een degelijke werking.

De lift is onder meer uitgerust met telefoonverbinding en veiligheidsverlichting.

De deur bestaat uit twee schuifdeuren.

OPMERKINGEN

a.	Wijzigingen

De architect kan ten allen tijde, zonder het akkoord van de koper, die beslissingen nemen of wijzigingen aanbrengen, die hij nuttig en raadzaam oordeelt en die zowel op de gemeenschappelijke als privatieve delen betrekking hebben, en dit zowel om technische als esthetische redenen.

Het is echter wel te verstaan dat zowel de geest van dit lastenboek als de opgelegde kwaliteit van het werk moeten nageleefd worden, en dat de wijzigingen geen enkele minderwaarde tot gevolg mogen hebben.

b. Plannen

De plannen, ter studie van Notaris Van Damme te De Panne neergelegd, dienen als basis voor het opmaken van het koopcontract.

Kleine afwijkingen die zouden kunnen bestaan, hetzij in meer, hetzij in min, zullen beschouwd worden als toleranties die in geen geval door één der partijen kunnen ingeroepen worden om aanleiding te geven tot enige vergoeding.

c. De bouwheer behoudt zich het recht voor in de loop van de bouw eventueel veranderingen aan onderhavig bestek aan te brengen om een werk te leveren volgens de regels van goed vakmanschap en deze die hem zouden worden opgelegd door de administratieve overheden.

Hij behoudt zich eveneens het recht voor sommige in onderhavig bestek voorziene materialen te vervangen door gelijkwaardige.

d. Zetting van het gebouw

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw zijn enerzijds geen reden voor niet-betaling, en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer en architect.

Het gaat immers om de verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.

e. Bemeubeling

De vaste of losse meubelen, alsook de installaties die gebeurlijk op zekere verkoopplannen zouden voorkomen, zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande beschrijving.

- Nutsvoorzieningen

De aansluitingskosten voor water, elektriciteit, telefoon, TV bedragen forfaitair 2.000 euro (tweeduizende euro)

- Bij niet standaarduitvoering (= idem modelappartement)

  - andere keuze bevloering

  - andere keuze sanitaire toestellen

  - andere keuze keukenmeubelen

kan een vertraging opgelopen worden en kan de voorlopige oplevering hierdoor achteruit gesteld worden.

- Erelonen

De erelonen van architect, stabiliteitsstudie en postinterventiedossier  zijn inbegrepen in de verkoopprijs.

Opgemaakt te Meulebeke op 26 juli 2004, Geert LANSSENS, ir.-architekt.

Voor akkoord verklaard te De Panne, van bladzijde 1 tot en met 16, op ……………. 2006.

de verkoper(s),							de koper(s),

(Gelezen en goedgekeurd)					(Gelezen en goedgekeurd)

(Handtekening(en))     						(Handtekening(en))